Feuchte/Temperatur-Fuehler  EM-RFPT

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Zur Betriebsdatenerfassung mit dem FRAKO Energie-

Management-System wandelt der Fuehler eine Temperatur

von 0 bis 50 °C sowie die relative Feuchte von 0 bis

100 % in jeweils ein analoges Ausgangssignal von 4 bis

20 mA um. Der Fuehler ist die ideale Loesung fuer den

HKL-Bereich.

Die Spannungsversorgung des Fuehlers erfolgt ueber ein

externes 24 VDC Netzteil (im Lieferumfang nicht ent-

halten).

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:......... ueber externes 24 VDC

Netzteil (im Lieferum-

fang nicht enthalten)

Relative Feuchte:

- Sensor: ................... HC200

- Ausgang 0...100% r.F.: .... 4 bis 20 mA

- Arbeitsbereich: ........... 20...95 %r.F.

- Genauigkeit bei 20 °C: .... +/-3% r.F. (40...60%)

- Temp.einfluss bei 45% r.F.: typ. -0,05 % r.F./°C

Temperatur:

- Sensor: ................... PT1000 (Toleranz Kl. B,

DIN EN 60751)

- Ausgang 0...50 °C: ........ 4 bis 20 mA

- Arbeitsbereich: ........... 20...95 %r.F.

- Genauigkeit bei 20 °C: .... +/-0,5 °C

Anschluesse: ................ PG7-Durchfuehrung, im

Gehaeuse ueber Schraub-

klemmen

- Leiterquerschnitt: ........ max. 1,5 mm²

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen:

Grundeinheit .............. 80x80x35 mm (BxHxT)

Fuehlerlaenge/-durchm.: ... 82 / 12 mm

- Sensorschutz: ............. Membranfilter

- Schutzart: ................ IP40

- Ausfuehrung: .............. Elektromagn. Vertraeg-

lichkeit nach EN50081-1

und EN 55104

- Gehaeusematerial: ......... Polycarbonat

- Einbau: ................... Wandmontage

- Einbaulage: ............... beliebig

- Gewicht: .................. ca. 110 g

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: ...... -5 bis +50°C

- Lagertemperatur: .......... -25 bis +60°C

-------------------------------------------------------

Fabr......................... FRAKO

Typ: ........................ EM-RFPT

Artikel-Nr.: ................ 29-20060

Menge: ...................... 1 Stück

Bezugsquelle:................ FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen