GATEWAY  MOD-BUS-KOPPLER

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Der MOD-Bus-Koppler verbindet MOD-Bus Geraete mit dem

FRAKO Energie-Management-System. Der Datenaustausch

zwischen dem Koppler und der Central Unit EMIS 1500

erfolgt ueber das Ethernet.

An den Koppler koennen maximal 31 MOD-Bus Teilnehmer

angeschlossen werden. Die Konfigurations-Software und

ein Steckernetzteil sind im Lieferumfang enthalten.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung(MOD-Bus-KOPPLER):

- Eingangsspannung: ..... 12V - 48V DC +/-10%

9Veff - 30Veff AC +/-10%

- Stromaufnahme: ........ Typ. 85 mA bei 24 V DC

Spannungsversorgung(Steckernetzteil):

- Eingangsspannung: ..... 230 V AC

- Frequenz: ............. 50 Hz

- Stromaufnahme: ........ 65 mA

- Ausgangsspannung: ..... 18 V DC

- Ausgangsstrom: ........ 300 mA

Schnittstellen:

- 1 MOD-Bus: ............ RS485, 9 polige Sub-D-

Buchse(male)

- Ethernet: ............. RJ45, zur Anbindung an

......................... LAN Netzwerk

- Protokoll: .......... TCP/IP

- Uebertragung: ....... 10 / 100 BT autosensing

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: .......... 22x75x105 mm (BxHxT)

- Einbau: ............... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Gewicht: .............. ca. 0,2 kg

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur:

- nicht angereiht: .... 0 bis +60°C

- angereihte Montage: . 0 bis +50°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: ........ FRAKO

Typ: ............. MOD-BUS-KOPPLER

Artikel-Nr.: ..... 20-10220

Menge: ........... 1 Stück

Bezugsquelle:..... FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen