Analog Modul  EM-AM 2108

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Analog Modul mit 8 analogen, frei konfigurierbaren

Eingangskanaelen. Sensoren mit beliebigen Ausgangs-

signalen werden erfasst.

- 8 analoge Eingaenge wahlweise:

- Temperatur -50 bis +150 °C ueber 5K NTC

- 0 / 4 bis 20 mA DC

- 0 bis 10 V DC

- Die Konfiguration des Analog Moduls erfolgt ueber

die Software EM-AM-SW sehr einfach im Dialog

- Ueber die Software EM-AM-SW wird fuer jeden Eingang

des Analog Moduls der aktuelle Messwert sowie der

Maximal- und Minimalwert des letzten Intervalls

Angezeigt

- Mit der Einbindung des Analog Moduls in das FRAKO

Energie-Management-System werden alle Temperaturen

oder analoge Signale mit oberer und unterer Alarm-

grenze erfasst und ueberwacht.

Die Software EMVIS 3000 ermoeglicht die uebersicht-

Liche Visualisierung und Auswertung aller Messwerte

- Als Zubehoer erhaeltlich: NTC-Temperatursensor mit

7 m Anschlusskabel (Einsatzbereich: -50 bis 150°C)

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: ............. 9 bis 36 V DC

- Leistungsaufnahme: ........ 0,72 VA

Eingang:

- Eingangsgroesse: .......... Gleichstrom oder

Gleichspannung

- Nennwert: ................. 0 bis 20 mA,

4 bis 20 mA,Ri=130 Ohm

oder                        0 bis 10V,Ri=115,13 kOhm

- Ueberbelastung dauernd: ... 2,5 fach bei Strom

2,5 fach bei Spannung

- Stossueberlastung: ........ 5 fach 1 s bei Strom

5 fach 1 s bei Spannung

- Temperaturmessung:

Bereich: ....... ............ -50 bis 150°C

Aufloesung: ................. ca. 0,1°C

Genauigkeit: ................ 1,5°C (-50 bis -25°C)

1,0°C (-25 bis +100°C)

2,0°C (+100 bis +125°C)

3,5°C (+125 bis +150°C)

- Strommessung:

Bereich: .................... 0 bis 20 mA; 4 bis 20 mA

Aufloesung .................. 20 µA

max. Fehler: 60 µA

- Spannungsmessung:

Bereich: .................... 0 bis 10 V

Aufloesung .................. 10 mV

max. Fehler: 30 mV

Anschluesse: ................ ueber Schraubklemmen

- Leiterquerschnitt: ........ max. 1,4 mm²

Schnittstelle:

- 1 FRAKO Starkstrombus®: ... Zum Anschluss an das

FRAKO Energie-

Management-System,

nach EN 50170(P-Net),

standardisierter

Feldbus, RS 485

Uebertragungsgeschw.: ....... 76,8 kbit/s

Anzeigeelemente: ............ 2 Leuchtdioden

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: .............. 86x128x50 mm (BxHxT)

- Schutzart: ................ Gehaeuse/Klemmen IP30/

IP20 nach DIN EN 60529

- Ausfuehrung: .............. Gehaeuse schutzisoliert,

Schutzklasse 3 (SELV),

bei Arbeitsspannung bis

max. 36 V

Verschmutzungsgrad 2,

nach EN 61010 Teil1

EMV nach EN 61326-1

- Einbau: ................... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Gewicht: .................. 190 g

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: ...... 0 bis +70°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: ................... FRAKO

Typ: ........................ EM-AM2108

Artikel-Nr.: ................ 20-40009

Menge: ...................... 1 Stück

Bezugsquelle:................ FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen