ETHERNET-SCHNITTSTELLE  EM-COM-SERVER

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Schnittstellen-Umsetzer fuer Hutschienen-Montage, er-

moeglicht den Zugriff auf die RS 232-Schnittstelle des

Maximum-Optimierungsrechners EML,.. ueber ein

Ethernet-Netzwerk(TCP/IP). Die fuer den Zugriff

erforderliche Treiber-Software und ein Steckernetzteil

sind im Lieferumfang enthalten. Die Treiber-Software

kann auf mehreren PCs installiert werden.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung(EM-COM-SERVER):

- Eingangsspannung: .......... stab. 5 VDC

- Stromaufnahme: ............. typ. 220mA, max. 270mA

Spannungsversorgung (Steckernetzteil):

- Eingangsspannung: .......... 230 VAC

- Frequenz: .................. 50 Hz

- Ausgangsspannung: .......... stab. 5 VDC, 1 A

Schnittstellen:

- 1 Seriell: ................. 9 polige Sub-D-Buchse

(male), RS 232, zum

Anschluss von EML, ..

- 1 Netzwerk: ................ 10 BaseT

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 22x75x105 mm (BxHxT)

- Einbau: .................... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Gewicht: ................... ca. 0,2 kg

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +60°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-COM-SERVER

Artikel-Nr.: ................. 29-20033

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen