Erweiterungsmodul  EMD 1101

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Schalteinheit mit 8 potentialfreien Schaltkanaelen,

wahlweise anschliessbar ueber:

- den Erweiterungsbus von Maximum Controller

EM-MC 2200 oder Maximum-Optimierungsrechner EML 1101

oder

- System Timer EMT 1101 ueber den FRAKO Starkstrombus®

- Anzeige des Schaltzustandes ueber LED

- LED-Anzeige fuer Buszugriff

- Definition des Schaltzustandes (Ein/Aus) der

einzelnen Schaltkanaele im Stoerfall

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: .............. 230 VAC -15 % bis +10 %

- Frequenz: .................. 45...65 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... 4 VA

- Absicherung: ............... max. 2 A

extern vorgeschrieben

Ausgaenge:

- 8 Schaltkanaele: ........... Schliesser 250 VAC / 4 A

- 1 Erweiterungsbus /

FRAKO Starkstrombus®: .... 2-Draht-Feldbus, RS 485

Bedienelemente: .............. 8-fach DIP-Schalter-

reihe

10-Stufen Drehschalter

Anzeigeelemente: ............. 9 Leuchtdioden

Anschluesse: ................. im Gehaeuse ueber

Steckerleiste

- Leiterquerschnitt: ......... max. 2,5 mm²

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 158x75x120 mm (BxHxT)

- Schutzart: ................. IP40

- Ausfuehrung: ............... Schutzklasse 2 nach

DIN/EN 61010

- Gehaeuse: .................. Flammwidrig UL94-V0

(nach Angaben des

Gehaeuseherstellers)

- Einbau: .................... Schraubenmontage oder

auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Einbaulage: ................ Wandmontage, senkrecht

- Gewicht: ................... ca. 0,8 kg

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +45°C

- Geografische Einbauhoehe:... max. 2000m ueber

Normal Null

- Lagerungstemperatur: ........-20 bis +60°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMD 1101

Artikel-Nr.: ................. 20-21002

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen