Temperaturfuehler  EM-PT 100

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Temperaturfuehler in 4-Leiter-Technik zur Temperatur-

messung mit dem Temperatur/Frequenz-Umformer EM-PTF,

dem Power Quality Analyzer EM-PQ 2300 oder dem Netz-

ueberwachungsgeraet EMA 1101

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Nennwert: .................... 100 Ohm bei 0 °C

Temperaturbereich: ........... -80 bis +260 °C

Material: .................... Edelstahl

Abmessungen:

- Fuehlerhuelse: ............... 4 mm Durchmesser,

50 mm lang

- Anschlussleitung: .......... 1000 mm lang

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-PT100

Artikel-Nr.: ................. 29-20050

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen